## Slide 1
ОБУЧАЮЩИЙ ТЕСТ
« ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК»
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ
«ДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА»
?
!

## Slide 2
LLTQCNDBZ
ДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТОКА
ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ПЛАКАТ

## Slide 3
НАМ ИЗВЕСТНО
Электрический ток
это упорядоченное движение
заряженных частиц.
Условия, необходимые
для существования тока
наличие свободных зарядов
наличие силы, действующей со стороны электрического поля на заряды
( наличие источника электрического
тока).

## Slide 4
ПОДУМАЕМ
Можем ли мы видеть, как движутся заряженные частицы внутри проводника?
Можем ли мы судить о том, есть ли
в проводнике электрический ток ?
Установлено
УСТАНОВЛЕНО
о наличии электрического тока в цепи можно судить по различным явлениям, которые вызывает электрический ток
( они называются действиями тока).
?
!

## Slide 5: ДЕЙСТВИЯ ТОКА
МАГНИТНОЕ / проявляется в воздействии на магнитную стрелку/
ТЕПЛОВОЕ
СВЕТОВОЕ /проявляется в виде тепла и света/
ХИМИЧЕСКОЕ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ / проявляется в виде химических и биологических реакций/

## Slide 6
ДЕЙСТВИЯ ТОКА
ТЕПЛОВОЕ
ДЕЙСТВИЕ ТОКА
заключается в том, что проводник, по которому протекает электрический ток нагревается.
Объясняется это тем, что движущиеся под действием сил электрического поля заряженный частицы взаимодействуют с ионами или атомами вещества и передают им часть своей энергии.
калорифер
!

## Slide 7
В домашних условиях
При создании таких приборов основная задача сводится к тому, чтобы тепловое действие проявилось максимально.
широко применяют электрические плитки, утюги, чайники, кипятильники, калориферы, фены и другие приборы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## Slide 8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В настоящее время многие дома имеют теплицы для выращивания овощей, фруктов, разведения цветов.
без настольной
лампы
дома не обойтись

## Slide 9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
электросварка
в промышленности
тепловое действие тока
используют для выплавки
специальных сортов стали,
для электросварки.
в сельском хозяйстве
с помощью
электрического тока
обогревают теплицы,
инкубаторы,
сушат зерно.

## Slide 10
ДЕЙСТВИЯ ТОКА
МАГНИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ТОКА
Заключается во
взаимодействии проводника,
по которому протекает
электрический ток
с магнитом или другим
таким же проводником.
Магнитное действие тока
проявляется всегда, какой бы
проводник ни был:
жидкий, твердый
или газообразный.
Поворот рамки с током
в магнитном поле
!
S
N
F
F

## Slide 11
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
электромагнит
Электромагниты находят широкое применение в технике
благодаря их замечательным свойствам:
во время работы электромагнита легко можно регулировать его магнитное действие
при выключении тока они быстро размагничиваются.
их можно изготавливать самых разных размеров.

## Slide 12
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Электромагнитная ловушка
В настоящее время
ученые
часто используют
электронный
микроскоп.
Магнитное действие тока
находит применение не только в промышленности - в современной науке без него никак не обойтись.

## Slide 13
ДЕЙСТВИЯ ТОКА
ХИМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА
состоит в том, что при пропускании электрического тока через некоторые
растворы кислот, солей, щелочей происходит
выделение веществ на электродах
( это могут быть как
твердые вещества,
так и газообразные).
Медицинская гальваническая
ванна

## Slide 14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Хромированный кран
Позолоченные ложки
Гальваническая ванна
Химическое действие тока используют для
выделения чистых металлов из растворов
солей.
В судостроении специальными составами покрывают корпус корабля для защиты от коррозии/

## Slide 15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В медицине широкое
применение находит
лечение электрическим током
Электрошок - электрическое раздражение
мозга , с помощью которого лечат
некоторые психические заболевания.
Дефибрилляторы - электрические медицинские
приборы, используемые
при восстановлении
нарушений ритма сердечной деятельности
посредством
воздействия на организм кратковременными
высоковольтными электрическими разрядами.
Гальванизация - пропускание через организм
слабого постоянного тока, оказывающего
болеутоляющий эффект и улучшающий
кровообращение.
К ТЕСТУ
К НАЧАЛУ ПЛАКАТА

## Slide 16
ОБУЧАЮЩИЙ ТЕСТ
« ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК »
Notes: Все схемы, графики и дизайн слайдов являются авторскими и выполнены с помощью панели инструментов в Mikrosoft PowerPoint2007

## Slide 17
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
К каждому вопросу предлагаются четыре варианта ответа. Нажмите на кружок с номером правильного ответа.
Если выбор верен –кружок увеличивается вот так (нажми).
4
Если выбран неверный ответ, то вы можете посмотреть решение, перейдя по управляющей кнопке. Переход к новому вопросу осуществляется также по управляющей кнопке.
НАЧАТЬ ТЕСТ
!
?

## Slide 18
ВОПРОС 1. Какие частицы являются носителями электрического тока
в металлах?
нет
2
ИОНЫ
молекулы
электроны
протоны
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
?
1
нет
нет
3
4

## Slide 19
Электрический ток в металлах создается свободными электронами- электронами проводимости. Под действием сторонних сил электроны приобретают направленное движение- возникает электрический ток.
!
ЭЛЕКТРОНЫ ПРОВОДИМОСТИ
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
!

## Slide 20
ВОПРОС 2. Сколько электронов переносят заряд равный -400 Кл ?
4
400
250 000 000
250· 10
250· 10
-19
19
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
?
нет
нет
нет
3
2
1

## Slide 21
Один электрон имеет элементарный заряд равный
e=– 1,6· 10 Кл.
!
- 19
N= = =
=250· 10
q
e
400 Кл
1,6· 10 Кл
- 19
19
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ

## Slide 22
ВОПРОС 3. Какой ток протечет через сечение проводника за 5 с, если перенесенный заряд равен
200 Кл?
1
40 А
0,5 А
4 А
1 А
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
?
нет
нет
нет
2
3
4

## Slide 23
!
Ток, протекающий через поперечное сечение проводника за время t вычисляется по формуле:
I=q/t= 200 Кл/ 5с=40 А.
СУММАРНЫЙ ЗАРЯД
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ

## Slide 24
ВОПРОС 4. Каким сопротивлением обладает алюминиевый проводник длиной 2м и площадью
поперечного сечения 10 м ? Удельное сопротивление алюминия 2,7 · 10 Ом· м.
4
540 0м
0,054 Ом
54 Ом
5,4 Ом
2
-8
-6
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
?
нет
нет
нет
1
2
3

## Slide 25
!
Сопротивление проводника вычисляется по формуле
R=ρL/S
L
S
R= = =
ρL 2,7· 10 Ом· м · 2 м
S 10 м
-8
-6
=5,4 · 10 Ом = 0,054 Ом.
-2
2
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ

## Slide 26
ВОПРОС 5. Какое напряжение потребуется
для работы спирали электроплитки
сопротивлением 44 Ом при силе тока 5А?
4
8,8 В
100 В
380 В
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
?
220 В
нет
нет
нет
1
3
2

## Slide 27
!
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
Напряжение на спирали электроплитки найдем по закону Ома
U=I·R
U= 5 A· 44 Ом = 220 В.

## Slide 28
ВОПРОС 6. График под каким номером верно
отражает зависимость силы тока от сопротивления
при постоянном напряжении ?
1
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
I
I
I
I
R
R
R
R
?
нет
нет
нет
2
3
4

## Slide 29
!
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
По закону Ома сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.
I=U/R
Графиком обратной пропорциональности является гипербола.
I
R

## Slide 30
ВОПРОС 7.
По графику зависимости напряжения от силы тока в резисторе определить значение
сопротивления резистора.
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
?
2
500 Ом
5 Ом
50 Ом
0,5 Ом
R, Ом
U, B
50
10
I,A
нет
нет
нет
1
3
4

## Slide 31
!
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
R, Ом
U, B
50
10
I,A
Сопротивление резистора вычисляется по формуле
R=U/I
По графику определим значения : напряжение U=200 В, сила тока I=40 А.
200
40
R= 2 00 B/ 40 A= 5 Ом.

## Slide 32
ВОПРОС 8. Вычислить силу тока, если
количество теплоты, которое выделилось в спирали электроплитки за 15 мин при напряжении 220 В,
составило 700кДж.
3
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
3,5 А
210 А
0,28 А
16,8 А
?
нет
нет
нет
1
4
2

## Slide 33
!
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
По закону Джоуля- Ленца количество теплоты, которое выделится при прохождении тока через спираль равно
Q=I· U· t
I= = =
Q
U· t
700· 10 Дж
220 А· 15· 60 с
3
3,5 А

## Slide 34
ВОПРОС 9. Вычислить сопротивление гирлянды, состоящей из 50 шт. ламп, сопротивлением по 1,2 Ом
каждая , соединенных последовательно.
1
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
41 Ом
60 Ом
6 Ом
51,2 Ом
?
нет
нет
нет
3
4
2

## Slide 35
!
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
Сопротивление последовательно соединенных элементов цепи вычисляется по формуле
R= R1+ R2+ …+Rn
R= R1+R2+…+ R50= 50· R1=
=50 ·1,2 Ом = 60 Ом.

## Slide 36
ВОПРОС 10. Какое сопротивление
имеет участок цепи, состоящий из
10 параллельно соединенных ламп.
Сопротивление каждой равно 3 Ом.
2
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
3 Ом
300 Ом
30 Ом
0,3 Ом
?
нет
нет
нет
1
3
4

## Slide 37
!
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
Сопротивление параллельно соединенных элементов цепи вычисляется по формуле
1/R= 1/R1+1/R2 + …+1/Rn
R= R1/n
R=3 Ом/10=0,3 Ом
Для n-одинаковых
сопротивлений R1

## Slide 38
ВОПРОС 11. Какое количество теплоты
выделится за 20 мин на заданном участке цепи при напряжении 100 В? R1=R2= 8 Ом.
2
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
1 МДж
10 МДж
100 кДж
10 кДж
?
нет
нет
нет
1
3
4

## Slide 39
!
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
Q= U· t/R
2
По закону Джоуля- Ленца количество теплоты, которое выделится при прохождении тока, на участке цепи
равно
Q= = =10 Дж
R1 R2
U · t
R1+R2
2
10000 В · 1200 с
6 Ом + 6 Ом
6

## Slide 40
ВОПРОС 12. Какие частицы переносят электрический заряд при прохождении тока в жидкостях ?
2
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
МОЛЕКУЛЫ
ЭЛЕКТРОНЫ
КАПЛИ ЖИДКОСТИ
ИОНЫ
?
нет
нет
нет
1
3
4

## Slide 41
!
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
МЕДНЫЙ КУПОРОС
CuSO4
К
А
+
-
ИОНЫ
ТОК
Раствор медного купороса- пример проводящей жидкости. Молекулы сульфата меди диссоциируют на ионы меди и ионы кислотного остатка. Под действием электрического поля ионы меди движутся к катоду К, ионы кислотного остатка к аноду А. За направление тока условно принято направление движения положительных ионов - анионов.
Cu
SO4
+2
-2

## Slide 42
ВОПРОС 13. Какое напряжение электрического тока считается безопасным для жизни человека?
3
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
РЕШЕНИЕ
42 В
62 В
120В
220В
?
нет
нет
нет
1
4
2

## Slide 43
!
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
ЗНАК
ОСТОРОЖНО! НАПРЯЖЕНИЕ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ!
Напряжение, безопасное для жизни - не более 42 В в сухих помещениях.

## Slide 44
ВОПРОС 14. Для чего в современных
штепсельных вилках используется
третий (заземляющий) контакт?
3
РЕШЕНИЕ
Для защиты потреби-
теля от поражения электрическим током.
Для экономии электроэнергии.
Для увеличения мощности прибора.
Для уменьшения сопротивления прибора.
?
нет
нет
нет
1
2
4
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

## Slide 45
!
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
По заземляющему проводу происходит отвод тока утечки при контакте прибора с фазным проводом ( под напряжением). В правильно спроектированной системе появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств ( предохранителей). Таким образом заземляющий провод на бытовых приборах необходим для защиты человека.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
К ПИТАНИЮ (РОЗЕТКЕ)

## Slide 46
ВОПРОС 15.
Каким образом ДОПУСТИМО тушить
горящие электроприборы,
электропроводку?
3
РЕШЕНИЕ
Специальным огнетушителем,
песком.
Соленой водой.
Сбить пламя одеялом.
?
К НАЧАЛУ ТЕСТА
Раствором соды.
нет
нет
нет
1
2
4

## Slide 47
!
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ
.
Тушить горящие электроприборы можно
ТОЛЬКО ПОРОШКОВЫМ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ
или сухим песком!
При отсутствии
указанных средств
отключить общее
электропитание помещения ( если возможно)
ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ , вызвать 01!
ГОРЯЩИЕ ПРИБОРЫ
РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!
К НАЧАЛУ ТЕСТА

## Slide 48
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
!