## Slide 1
Автоматическая коробка
переменных передач
ГБПОУ Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского
Кафедра «Технического обслуживания промышленного оборудования и автомобильного транспорта»
Бинарный урок по МДК 01.01 Устройство автомобилей, ОП.02 Технической механике для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей на тему:
Преподаватели:
Бондаренко Елена Петровна,
Воронина Надежда Анатольевна,
Томарева Наталья Владимировна

## Slide 2
Цели занятия:
1 Дидактическая – изучить устройство и принцип работы автоматической коробки переменных передач
2 Развивающие цели:
– развивать логическое мышление и внимательность;
– коммуникативные качества личности.
3 Воспитательные цели:
– умение слушать;
– интерес к будущей профессии.

## Slide 3
Зубча́тая переда́ча — это механизм или часть механизма механической передачи, состоящая из …...
Такие передачи применяют для :
- передачи ……………….
- преобразования…………………………..(реечные передачи)
1 ВОПРОС
Продолжить определение:

## Slide 4
Зубчатое колесо передачи, которое сообщает движение парному зубчатому колесу, и передает вращающий момент называется ?
2 ВОПРОС

## Slide 5
Дать названия изображенным передачам
Цилиндрическая
прямозубая
передача
Коническая
прямозубая
передача
Червячная
передача
Реечная
передача
3 ВОПРОС
Notes: 5

## Slide 6
В зубчатой передаче частота вращения ведущего звена равна 600 об/мин, а ведомого звена – 300 об/мин. Чему равно передаточное отношение?
4 ВОПРОС

## Slide 7
4 ВОПРОС - ОТВЕТ
n1 = 600 об/мин
n2 = 300 об/мин

## Slide 8
Как устроена механическая КПП грузового автомобиля?

## Slide 9
Как передается крутящий момент при включении 2 передачи?

## Slide 10
Тема занятия:
Автоматическая коробка переменных передач
План занятия:
1) Назначение АКПП.
2) История создания АКПП.
3) Устройство АКПП.
4) Принцип работы АКПП
5) Назначение и устройство тахометра.
6) Управление АКПП.

## Slide 11
Как ни странно, но в настоящее время АКПП (автоматическая коробка переключения передач) набирает популярность у автолюбителей и будущих автовладельцев.
Основное назначение АКПП - такое же, как и у механики – прием, преобразование, передача и изменения направления крутящего момента. Применение АКП позволяет сократить количество органов управления движением автомобиля и упростить его вождение.
Различаются автоматы:
по количеству передач,
по способу переключения,
по типу сцепления.

## Slide 12
Электромеханическая коробка передач «Коталь».

## Slide 13
Рычаг переключения коробки передач «Коталь», расположенный на рулевой колонке

## Slide 14
Устройство АКПП

## Slide 15
Гидротрансформатор

## Slide 17
Гидравлическая система

## Slide 18
Электронная система

## Slide 19
Гидроблок

## Slide 20
Система смазки и охлаждения
АКПП с внешним радиатором охлаждения масла

## Slide 21
АКПП со встроенным радиатором охлаждения в радиатор двигателя

## Slide 22
Масляный насос
Корпус масляного насоса
Внутренняя (ведущая) шестерня масляного насоса
Внешняя (ведомая) шестерня масляного насоса
Вал ротора
Болт

## Slide 23
3 Планетарные зубчатые передачи
Планетарной называется передача вращательного движения, имеющая в своём составе зубчатые колёса с перемещающимися геометрическими осями.

## Slide 24
Планетарная передача в которой одно из центральных колес не подвижно, называют простейшей .
Планетарная передача в которой все зубчатые колеса и водило подвижны, называют дифференциальной .

## Slide 25
1 Коронное колесо остановлено. Вращается солнечная шестерня и водило. Если солнечная шестерня ведущее (вращается быстрее), то водило ведомое (вращается медленнее). i – большое. И возможно движение наоборот, от водила к солнечной шестерне.
2 Водило остановлено. Получаем обратное движение, колеса вращаются в противоположных направлениях. Солнечное колесо, ведущее вращается быстрее, коронная шестерня, ведомое медленнее. И наоборот, возможно вращение от коронной шестерни с солнечной.
Возможные варианты движения
3 Солнечная шестерня остановлена.
Вращается коронное колесо быстрее, а водило вращается медленнее. i – маленькое.

## Slide 27
Преимущества планетарных передач:
1. компактность;
2. все подшипники, кроме сателлитных, разгружены от радиальных усилий;
3. высокий КПД;
4. большое передаточное число в одной ступени, что позволяет не прибегать к сложным многоступенчатым передачам; передаточные числа до 1000 и более.
Недостатки:
Повышенные требования к точности и монтажу.

## Slide 28
Вопросы контроля знаний
1 Из каких деталей состоит простейшая планетарная передача?

## Slide 29
2 Какое движение совершают сателлиты?
Вопросы контроля знаний

## Slide 30
Вопросы контроля знаний
3 Какое звено должно быть остановлено, чтобы обеспечить обратное движение механизма?
а) водило остановлено;
б) коронное колесо остановлено;
в) солнечная шестерня остановлена.

## Slide 32
Домашнее задание
Спасибо за урок
Рефлексия:
Понравился ли вам урок?
- Что нового вы узнали?
- Есть ил какие-то вопросы?