## Slide 1: «Чеканка по фольге» Мастер-класс для воспитателей Консультация «Развитие творческих способностей детей посредством нетрадиционной техники изображения «Чеканка (тиснение) по фольге»
Презентацию подготовила
педагог дополнительного образования
Мокеева Е. А.
МБДОУ «ДС № 64 г. Челябинска»

## Slide 2
Цель:
обмен опытом с коллегами по изготовлению поделок из фольги, повышение мотивации к овладению нетрадиционными технологиями и широкому применению их в работе с воспитанниками ДОУ.
Задачи:
  познакомить с чеканкой, как видом декоративно-прикладного искусства, с вариантами работы по фольге;
  изготовление образца подарка для папы «Доспехи Богатыря».

## Slide 3
Чеканка

## Slide 4
Изображение на металлическом листе, изготовленное способом чеканки, получается выпуклым, объемным.
Чеканка — один из видов декоративно-прикладного искусства, древнейший вид художественной обработки металла, который заключается в выбивании на металлической пластине определённого рисунка или рельефа с помощью чеканов (специальных инструментов).
Рельефная чеканка
Контурная чеканка – не предусматривает выколотки рельефов

## Slide 5
Стальные или деревянные стержни-чеканы ставятся в вертикальном положении и по их верхнему концу наносят удары молотком. В результате этих ударов на металле остаются отпечатки.

## Slide 6
Техника Чеканки применяется при создании посуды, панно, ювелирных изделий.

## Slide 7
Тиснение по фольге - получение рельефного изображения путем продавливания отдельных участков фольги, представляет собой предельно упрощенный вариант чеканки.

## Slide 8
Алюминиевая фольга
Картон
Эскиз
Простой карандаш, кисть
Клеевой пистолет
Гуашь(густая), маркеры перманентные
Ватные диски или мягкие салфетки, влажные салфетки
Давильники, деревянные стикеры (карандаш, ручка, кисточка с круглым концом, деревянная палочка для мороженного, стек плоский и широкий, шпажки и т.п.)
Мягкая подложка
Ножницы
Нам потребуется
(в зависимости от варианта тиснения)

## Slide 9
Золотая рыбка
Ход работы
Вариант 1
Шаг 1. Рисуем контур
Берем картон - рисуем контурный рисунок будущего шедевра или переводим эскиз через копирку. Стараемся делать рисунок крупным, не мельчим.
Шаг 2. Обводим контур клеем

## Slide 10
Шаг 3. Накладываем фольгу и рисуем по ней
Салфеткой или ватным диском прижимаем фольгу по контуру, чтобы рисунок стал более заметным.

## Slide 11
С помощью давильника вдавить фольгу вдоль контура, для того чтобы выделить рельеф рисунка.
А потом можно рисовать любые узоры на свой вкус: в данном случае рисунок чешуек
Работу можно раскрасить разноцветными маркерами, гуашью - бронзовой или золотой краской
Изнаночную сторону работы можно задекорировать чистым листом бумаги

## Slide 12
Аленький цветочек
1. Кладём фольгу на мягкую подложку, сверху эскиз, переводим рисунок на фольгу, прорисовывая детали. Убираем эскиз и ещё раз обводим контур по фольге.
2. Фольгу переворачиваем. С изнаночной стороны фольги при помощи более широкого деревянного стика или предмета с тупым концом, нужно продавить внутрь участки рисунка, которые должны быть выпуклыми, придавая им объём. Выпуклые участки должны образовываться с лицевой стороны, а углублённые с изнаночной.
4. Покрываем цветок гуашью или маркерами.
3. Для придания большего объёма изображению оформляем фон, покрывая его множеством углублений в виде точек, чёрточек, волн и т. д. Для этого наносим точечные удары по лицевой стороне чеканки вокруг рисунка, постепенно заполняя всю плоскость фона.

## Slide 13: Шаг 1. Вырезать силуэт изображения, приклеить на лист плотного картона
Вариант 3
Каменный цветок

## Slide 14: Шаг 2. Обвернуть фольгой, прогладить ватным диском или мягкой тканью, проявившиеся контуры еще раз продавить стикером (карандаш, ручка, кисточка с круглым тупым концом).

## Slide 15: Шаг 3. Прорисовать по эскизу детали, путем продавливания отдельных участков фольги получить рельефное изображение. Работу можно раскрасить разноцветными маркерами, гуашью, акварелью (краски не должны быть жидкими).

## Slide 16: Доспехи богатырей подарок папе
(по 3 варианту)
(по1 варианту)

## Slide 18
Былинные герои
Богатыри
(от тюркского багатур – храбрый воин) –
защитники русской земли, совершающие воинские подвиги, отличающиеся особой силой.

## Slide 19: Славна богатырями земля русская!

## Slide 20: Перед выполнением работ для эмоционального обогащения, создания впечатлений, развития творчества мы читаем детям сказки и рассматриваем иллюстрации к ним, рассматриваем картины художников, организуем просмотр мультфильмов и т. д.

## Slide 21
Рисунки на фольге методом продавливания – можно отнести к нетрадиционным техникам рисования. Получающиеся оригинальные "металлические" панно могут стать достойным подарком.
Рисовать на фольге – это интересно
- Ребенок познает свойства нового материала для творчества - металлической фольги, научится обращаться в творчестве с этими свойствами,
- Он поймет, что рисовать без красок - это не менее увлекательно, чем с ними.

## Slide 22
Благодарю
за внимание!