## Slide 1: Обучение по работе с набором «НИКИ робот»

## Slide 2: Содержание
1 урок. Управление DC моторами
2 урок. Точные повороты моторов
3 урок. Работа моторов независимо друг от друга
4 урок. Сервопривод
5 урок. Ультразвуковой датчик расстояния
6 урок. Датчик линии
7 урок. IR-приёмник

## Slide 3: 1 урок. Управление DC моторами
Данные моторы имеют ряд характеристик:
- количество оборотов в секунду
- момент силы
- потребление тока
В блоке управления, для моторов, выделены два порта под цилиндрические штекеры,
смотри рис. 5. Максимально возможное количество подключений моторов составляет две
штуки. Для управления двигателями, зарезервированы пины на плате Arduino:
Скорость мотора варьируется от 0 до 255. Направление мотора можно менять
подавая на пины значение LOW или HIGH.

## Slide 4: Сборка DC мотора

## Slide 6: Программа
В данной программе можно рассмотреть как программировать направление и мощность мотора M1.
Пин 7 программирует направление (низкий или высокий) обозначают движение вперёд или назад.
Порт 6 программирует скорость мотора. Может варьироваться от 0 до 255
В моторе М2: Направление (Пин 4); Скорость (Порт 5)

## Slide 7: Работа двух моторов одновременно

## Slide 8: Программа для двух моторов
В данном случае можно настроить программу для управления сразу двумя моторами.
Они могут как двигаться в одном направлении, так и в разных (данный момент очень поможет в программировании поворотов.

## Slide 9: Задание: сборка и программирование «Мобильного робота»
1
2
3
4

## Slide 10
8
9
10
11

## Slide 11: Самостоятельное создание программы
Написать программу для движения робота вперёд, разворота и движения назад
Пример программы покажется после щелчка

## Slide 12: 2 урок. Точные повороты моторов
Сборка мобильного робота:

## Slide 13
8
9
10
11

## Slide 14: Создание программы, с помощью которой робот сможет развернуться на: 90, 180, 270, 360 градусов вокруг своей оси
В данной программе описан поворот на 90 градусов.
Поворот полностью зависит от времени ожидания.
Вывод: чтобы повернуться на 90° ждём 0.55 секунд
180° ждём 1.10 секунд
270° ждём 1.65 секунд
360° ждём 2.20 секунд
Для того чтобы поставить точку в ожидании следует включить caps lock

## Slide 15: 180° 270° 360°

## Slide 16: Самостоятельное создание программы
Создайте программу в которой робот проедет по прямой, развернётся на 180° и вернётся обратно.

## Slide 17: 3 урок. Работа моторов независимо друг от друга
В данных программах мы можем рассмотреть процесс поворота робота с разной мощностью у моторов.
Мотор у которого скорость будет меньше чем у второго станет опорой для поворота.
Если значения моторов будут разными то движение робота будет произведено на одном месте.

## Slide 18: Движение по кругу
Для того чтобы робот мог ездить по кругу следует задавать одинаковые значения у цифрового пина.
Поворот будет осуществляться в сторону мотора с низкой скоростью.

## Slide 19: Самостоятельное создание программы.
Напишите программу благодаря которой робот сможет объехать препятствия не прерывая движение.

## Slide 20: 4 урок. Сервопривод
Данные мотор имеет ряд характеристик:
- градус поворота
- момент силы
- потребление тока
Сервопривод можно подключить к первому, второму, четвёртому, пятому и шестому
портам блока управления. Для управления приводом, зарезервированы пины на плате
Arduino:
Вращение данного привода варьируется от 0 до 180°.

## Slide 21: Соберите конструкцию согласно инструкции «Сервопривод»

## Slide 23: Программа управления
Составим программу, которая позволит изменять положение оси сервопривода от 0 до 180°
Пин зависит от порта к которому вы подключаете провод.
Минимальный градус сервопривода 0°
Максимальный градус сервопривода 180°

## Slide 24: Плавный поворот сервомотора
Для создания более плавного поворота необходимо создать новую переменную «поворот»
Так же можно настроить поворот на любой другой угол (20°;160° и т.п.)

## Slide 25: Самостоятельное создание программы
Создайте простейшую программу благодаря которой сервопривод будет стоять в ровном положении.

## Slide 26: 5 урок. Ультразвуковой датчик расстояния
Данные имеет ряд характеристик:
- сектор обзора
- дальность обзора
- погрешность измерения
Ультразвуковой датчик расстояния рекомендуется подключить к первому,
четвёртому, пятому и шестому портам блока управления. Для управления датчиком,
зарезервированы пины на плате Arduino:
Модель ультразвукового датчика расстояния, в большинстве случаях, используется HC-SR04.

## Slide 27: Соберите конструкцию «Ультразвуковой датчик»

## Slide 28
8
9
10
11

## Slide 29: Создание программы для датчика расстояния
В данной программе мы должны создать условие для датчика:
Если перед ним расстояние больше 10 см. он может двигаться вперёд.
Если он видит препятствие, то ему следует сначала остановиться и повернуться в любую из сторон.
Если он всё ещё видит препятствие, то робот должен повторить поворот.
Если ваш робот едет назад, а не вперёд то необходимо поменять значение у пина на «низкий»

## Slide 30: Самостоятельное программирование
Усовершенствуйте робота при помощи деталей из набора, а так же поставьте роботу в программе поворот на 90°

## Slide 31: 6 урок. Датчик линии
Данные имеет ряд характеристик:
- дальность обзора
- погрешность измерения по степени освещённости
Датчик линии рекомендуется подключить к первому, четвёртому, пятому и шестому
портам блока управления. Для управления датчиком, зарезервированы пины на плате
Arduino:
Датчик линии необходим для определение границы между чёрной и светлой полосой на поверхности. Датчики снабжены потенциометрами, которые нужны для отрегулирования чувствительности датчика к границе между чёрным и белым.

## Slide 32: Создание программы для датчика линии
Необходимо установить датчик линии очень близко к полу и подключить к порту 1.
В данной программе 0 – белый цвет
1 – чёрный цвет
При касании определённого цвета робот выполняет движение в разные стороны.

## Slide 33: Самостоятельное написание программы
Напишите программу в которой робот останавливается перед чёрной линией

## Slide 34: 7 урок. IR-приёмник
Данные имеет ряд характеристик:
- сектор обзора
- дальность приёма
- погрешность измерения сигналов
IR приёмник рекомендуется подключить к первому, второму, четвёртому, пятому и
шестому портам блока управления. Для управления датчиком, зарезервированы пины на
плате Arduino:
Приёмник должен идти в комплекте с пультом IR.

## Slide 35: Работа с IR-приёмником
В первую очередь необходимо добавить расширение (Control IR TEB)
Пульт будет выполнять любые команда которые вы запишите в программе.
Но для начало необходимо ознакомиться с таблицей где описан код каждой кнопки у пульта управления.
Во время программирования нам будет нужен десятичный код.
Он расположен по середине таблицы.
С лево от него показаны обозначения.

## Slide 36: Создание программы для IR-приёмника
У вас есть возможность написать любую программу для каждой кнопки. Самое главное обязательно добавить программу остановки.
Меняться должно только значеня ячеек (значения и ШИМ)
Цифровое значение меняется в зависимости от кнопки управления

## Slide 37: Самостоятельное создание программы
Написать программу благодаря которой робот сможет двигаться: вперёд, назад, вправо и влево.

## Slide 38: Название слайда